## Slide 1: 第四届 全国大学生集成电路创新创业大赛 CICIEC
队伍名称：light chaser
队伍报名号：AGD103942

## Slide 2
目录
项目总述
1
小车基本控制实现
2
小车循轨避障的方法原理介绍
3
4
FreeRTOS 的应用

## Slide 3: 项目总述
RISC-V 开源架构的物联网应用研究。
本项目使用 RISC-V SiFive Learn Inventor 芯片，通过对寄存器控制，使用红外传感器实现了小车循线行驶。
加入 FreeRTOS 实时多线程操作系统后，实现了芯片与小车的多线程通信，达到多任务并行的效果。
RISC-V开源架构
红外传感器循迹
FreeRTOS多线程通信

## Slide 4: RISC-V处理器发展时间线
2013
2018
2015
2014
2019
45nm
Linux移植
SiFive成立
商业许可
被RedHat采用

## Slide 5
目录
项目总述
1
小车基本控制实现
2
小车循轨避障的方法原理介绍
3
4
FreeRTOS 的应用

## Slide 6: 小车结构介绍
电机：通过相应pin口输出高低电平使小车运动。
卡槽：将开发板GPIO口与小车底板pin口连接。

## Slide 7: ccd 的使用
采集一条线上的灰度值
区分黑色边界与白色赛道、障碍物

## Slide 8: 小车速度控制
PWM控速
原理：通过控制占空比控制电机工作时间
实现方法：软件编写PWM函数，
输入预期停止工作时间
本队使用speed变量进行速度设置
（speed大，实际速度小）

## Slide 9
目录
项目总述
1
小车基本控制实现
2
小车循轨避障的方法原理介绍
3
4
FreeRTOS 的应用

## Slide 10: 循迹原理介绍
开始
自动启用循迹模式
接收红外检测信息
车左转
再次判断
仅测到右界
测到左右界
判断赛道中心点位置
倒退
车右转
居中
偏左
偏右
仅测到左界
判断处理程序

## Slide 11
目录
项目总述
1
小车基本控制实现
2
小车循轨避障的方法原理介绍
3
4
FreeRTOS 的应用

## Slide 12: FreeRTOS 的应用---FreeRTOS介绍
FreeRTOS架构
满足嵌入式实时要求
单内核实现多线程
线程独立、模块化
图源：Real Time Engineers Ltd.(2016). p. 70
各时刻各线程的执行调度情况示意图

## Slide 13: 该项目应用 FreeRTOS 解决的问题
小车裸机程序
实时性低、效率低
内存不可控
能耗高
程序繁杂，易产生错误

## Slide 14: 该项目应用 FreeRTOS 解决的问题
提高处理效率
FreeRTOS
处理器
空闲时段
延时、持续输出相同电压的时间
阻塞延时任务
执行优先级最高的就绪任务
多任务并行效果
应用 FreeRTOS 内存管理服务
内存利用更高效、更具可控性

## Slide 15: FreeRTOS 移植说明
下载 freedom-e-sdk 程序包，在 ubuntu 终端设置编译所需路径
在 ubuntu 终端使用 make 命令编译示例程序,
得到 elf 文件
打开FreedomStudio
导入 elf 文件
烧录

## Slide 16: 多线程与多任务的实现---各线程功能说明
Car_task
Sensor_task
轨道障碍物检测
Print_task
打印 RTOS 版本信息和“Hi SiFive”字样
控制小车运动

## Slide 17: 多线程与多任务的实现---任务基本操作
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 25 | 25 | 25 | 25
创建：xTaskCreate
返回标记该任务的任务句柄，存储在 传入的参数*pxCreatedTask 中
删除：vTaskDelete( TaskHandle_t xTask )
传入需要删除的任务所对应的任务句柄
挂起：vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend )
向函数传入需要挂起的任务所对应的任务句柄
恢复：vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume )
向函数传入需要恢复的任务所对应的任务句柄

## Slide 18: 多线程与多任务的实现---实现方法
库文件移植
创建多个任务
（分配合适大小的堆栈和优先级）
任务函数末尾
vTaskDelay
（设置合适的阻塞时间）
vTaskStartScheduler
开启任务调度器

## Slide 19: 多任务、队列与通信
队列功能说明：
负责传感器与小车电机间的消息传递
目标现象：
传感器与小车正常通信
小车正常循轨避障

## Slide 20: 多任务、队列与通信---实现方法
xQueueCreate
创建队列
（设置合适的队列和消息长度）
传感器每探测一次
xQueueSend
信息入队
电机任务
xQueueReceive
信息出队
据信息控制小车
进行下一步运动

## Slide 21: 多任务、队列与通信的原理说明
多任务与多线程实现原理
任务调度器负责多任务协调
图源：Real Time Engineers Ltd. (2016). p. 89
任务2就绪，任务1被阻塞，执行任务2
任务2执行完毕，从上次中断的位置恢复执行任务1
Real Time Engineers Ltd. (2016). Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel. 摘自 https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html
优先级：Task2>Task1>Idle
任务1和空闲任务就绪

## Slide 22: 多任务、队列与通信的原理说明
队列与通信的原理说明
针对某个队列，任意任务都可存取信息（记录信息的地址）
图源：Real Time Engineers Ltd.(2016). p. 105
链表
Real Time Engineers Ltd. (2016). Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel. 摘自 https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html

## Slide 23
功能演示

## Slide 24: 总结
完成基本控制，
实现小车的循轨避障功能
编写并调用PWM函数
控制小车速度
引入FreeRTOS
实现多线程控制、队列通信

## Slide 25: 展望
通过本项目，我们对RISC-V芯片架构有了充分的了解，我们将在后续的工作中进一步完成智能小车的循迹避障功能，并尝试使用其他传感器，如激光雷达，深度摄像头等，实现对小车的控制。

## Slide 26
感谢倾听